|  | 文件编号： 技 术 协 议 合同编号： |
| --- | --- |

| 客 户： |  | 制 造 商： | 浙江煜丰机床有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人： |  | 联 系 人： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： | 0575-87392712 |

CK6140S数控车床技术协议

一、技术参数

| 规格 | 技术参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工范围 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ400 |
|  | 滑板上最大回转直径 | mm | 整体排刀型Φ140 /全排刀Φ130 /刀架Φ218 |
|  | 最大工件长度（两顶尖） | mm | 750/1000 |
| 主轴 | 主轴通孔 | mm | Φ52 |
|  | 主轴头部型式 |  | ISO702Ⅲ C6 |
|  | 主电机功率（变频） | Kw | 5.5 |
|  | 主轴转速 | r/min | 200-2800 |
|  | 主轴锥度 |  | 莫氏6号 |
| 行程 | X轴最大行程 | mm | 250 |
|  | Z轴最大行程 | mm | 750/1000 |
| 进给 | X轴快移速度 | m/min | 8 |
|  | Z轴快移速度 | m/min | 10 |
|  | X/Z进给电机扭矩 | Nm | X/Z：5/7.5 |
| 刀架 | 刀架刀位数 |  | 四工位电动刀架 |
|  | 刀具安装尺寸 |  | 25×25 |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | φ60 |
|  | 尾座套筒行程 | mm | 150 |
|  | 尾座套筒锥孔 |  | 莫氏4号 |
| 机床精度 | X轴重复定位精度 | mm | 0.0075 |
|  | Z轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
|  | 加工零件的表面粗糙度 | um | ≦Ra0.8um（有色金属） ≦Ra1.6um（钢件） |
| 其他 | 外形尺寸 | mm | 2160/2430×1165×1465 |
|  | 重量 | T | 2200/2400kg |
|  | 电源 |  | 3￠-AC 380V 50Hz±5% |

二、标准配置

| 项次 | 名 称 | 项次 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KND 100T-Ci | 2 | 半封闭防护罩 |
| 3 | 变频器 | 4 | 四工位电动刀架 |
| 5 | 自动润滑泵 | 6 | Φ200手动三爪卡盘 |
| 7 | 工作照明灯 | 8 | 随机技术文件 |

三、关键配套件产地

| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 产地制造商品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统 | KND 100T-Ci | 凯恩帝 |
| 2 | 伺服电机 | 交流伺服 | 武汉华大 |
| 3 | 主轴电机 | 变频电机 | 宁波革新 |
| 4 | 主轴轴承 |  | 哈轴 |
| 5 | 滚珠丝杆 | X：20×5；Z：32×6 | 汉江 |
| 6 | 变频器 |  | 汇川/蓝海华腾 |
| 7 | 驱动器 | SD310 | 凯恩帝 |
| 8 | 冷却电机 | 90W | 微特 |
| 9 | 四工位电动刀架 |  | 亚兴 |

四、可选配置

| 序号 | 选择配置 | Y/N | 序号 | 选择配置 | Y/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排刀架 |  | 2 | 中空液压卡盘 |  |
| 3 | 中实液压卡盘 |  | 4 | 六工位电动刀架 |  |
| 5 | NSK轴承 |  | 6 | 兆山系统(Maxsine EP200) |  |
| 7 | 广数928TEA整套(DA98A) |  | 8 | 广数980TB2整套 |  |
| 9 | 广数980TDC整套(GS2000) |  | 10 | FANUC Oi-mateTF整套 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Y——表示选择；N——表示不选

五、随机附件

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 |  | 1只 |  |
| 2 | 刀架扳手 |  | 1套 |  |
| 3 | 卡盘扳手 |  | 1把 |  |
| 4 | 调整垫铁 |  | 6件 |  |
| 5 | 内六角扳手 | 1.5 | 1件 |  |
| 6 | 内六角扳手 | 2 | 1件 |  |
| 7 | 内六角扳手 | 2.5 | 1件 |  |
| 8 | 内六角扳手 | 3 | 1件 |  |
| 9 | 内六角扳手 | 4 | 1件 |  |
| 10 | 内六角扳手 | 5 | 1件 |  |
| 11 | 内六角扳手 | 6 | 1件 |  |
| 12 | 内六角扳手 | 8 | 1件 |  |
| 13 | 内六角扳手 | 10 | 1件 |  |

六、随机技术资料

| 序号 | 名 称 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格证明书 | 1 |  |
| 2 | 使用说明书 | 1 |  |
| 3 | KND 100T-Ci操作说明书 | 1 |  |
| 4 | 装箱单 | 1 |  |

七、客户特殊要求

| 序号 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

八、机床通用要求

1、机床使用环境

（1）机床环境使用温度：10℃~40℃

（2）使用环境相对湿度：应控制在85％之内

2、电源电压：

三相，3￠-AC 380V 50Hz±5%.

3、如果使用地区电压不稳定，机床应配备稳压电源，以保证机床的正常工作。

4、机床应有可靠的接地：接地导线为铜质导线，线径不应小于10mm2，接地电阻小于4 欧姆。

5、机床应避免其它较高热源的辐射和振动，以免机床产生故障或丧失机床精度。

九、验收方法

1、机床验收参考GB/T25659.2-2010国家标准进行，且满足乙方合格证要求，位置精度及检验方法参照GB/T25659.2-2010国家标准(ISO230)执行。

2、机床验收应在甲、乙双方授权代表在场的情况下逐台、逐项地进行。

2.1 验收在乙方工厂进行。乙方在机床制造完毕后，在预定验收日期前5天通知甲方，甲方派1-2人按该预定日期到达乙方制造厂参加验收，验收按出厂《合格证》进行，经甲、乙双方授权代表签署预验收报告后，机床可装箱发运。验收中所需标准试件，仪器材料辅料等均由乙方提供；验收中所需专用试件，仪器材料辅料等均由乙甲方提供。

2.2 安装前，甲方应准备妥机床地基、电源、气源等其他条件，机床到达甲方现场后，甲方应先将机床就位后通知乙方，乙方接到甲方通知后在5个工作日内完成机床的安装调试工作。机床安装调试过程中，甲方派人参加安装调试的全过程，但甲方人员只是学习了解和配合，机床安装调试主要由乙方完成。需要甲方提供的，希望甲方在一定的范围内提供方便。

十、技术培训

1、在乙方工厂，乙方为甲方免费培训二名机床使用操作编程及日常维护人员，培训时间3个工作日。培训内容包括：设备的操作、编程及日常机械电气维护等。公司免费提供工作中餐。

2、乙方对培训的效果和质量负责。乙方委派经验丰富、合格的技术人员进行技术培训。如果乙方委派的技术人员不符合本条规定，或者玩忽职守，或者违反国家法律，甲方有权通知乙方进行撤换。

十一、售后服务

1、机床备品备件请见机床装箱单。

2、应急响应：接通知后，乙方应在12小时内响应。若需现场服务，2个工作日内排除故障。

3、质保期：整机12个月。

4、质保期内的维修、维护费用：

4.1 乙方在质保期内免收维修、维护费用。

4.2 但在质保期内，确由甲方使用不当造成质量问题，而损坏零部件的，乙方将免费维修服务，但更换的零部件成本需由甲方承担。

5、超出质保期限的维修、维护：

5.1 乙方将提供终身优质有偿维护；

5.2 更换零部件，可由甲方自行购买，也可委托乙方采购。

| 客 户： |  | 制 造 商： | 浙江煜丰机床有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代 表： |  | 代 表： |  |
| 日 期： | 年 | 月 | 日 |  | 日 期： | 年 | 月 | 日 |  |

CK6140S配8寸中实液压卡盘

# Text boxes

按零件图纸

定做软爪一副

8寸中实卡盘